## Slide 1
Ασκήσεις Ενότητα 5.2
Κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα

## Slide 2
Ερώτηση 4. Εάν η επαγωγική αντίδραση ενός πηνίου είναι 50 Ω σε συχνότητα 50Hz ποια θα είναι η τιμή αυτής σε συχνότητα 100Hz;
Απάντηση:
Η επαγωγική αντίδραση όταν διπλασιασθεί η συχνότητα τότε θα διπλασιασθεί και η επαγωγική αντίδραση άρα θα είναι 100 Ω.
Ερώτηση 5. Εάν η χωρητική αντίδραση ενός πυκνωτή είναι 50 Ω σε συχνότητα 50Hz ποια θα είναι η τιμή αυτής σε συχνότητα 100Hz και ποια σε συχνότητα 25Hz;
Απάντηση:
Γνωρίζουμε ότι η χωρητική αντίδραση άρα είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας οπότε στα 100Hz θα είναι η μισή δηλ. 25 Ω και στα 25Hz τέσσερις (4) φορές μεγαλύτερη δηλ. 200 Ω.
Σελ. 382

## Slide 3
1) Εναλλασσόμενη τάση της μορφής εφαρμόζεται σε ωμική αντίσταση R = 50 Ω. Ζητούνται:
α) Η συχνότητα f και τη περίοδος Τ
β) Η ενεργός τιμή της τάσης και του ρεύματος
γ) Η στιγμιαία τιμή της έντασης του ρεύματος
α) Η εξίσωση έχει τη μορφή , άρα ω=314rad/s και U0 = V
ω=2πf  f= και Τ =
V, Iεν=
γ) I0 = Iεν=, άρα η στιγμιαία τιμή είναι i = ημ314t
Η συχνότητα παραμένει η ίδια
ΛΥΣΗ

## Slide 4
2) Πηνίο αυτεπαγωγής 50mH διαρρέεται από ρεύμα i = 10 ημ314t. Ζητούνται:
α) Η επαγωγική του αντίδραση
β) Η τάση που επικρατεί στα άκρα του
α) Από την εξίσωση φαίνεται πως είναι ω=314rad/s και Ι0=10 Α και L=50mH=0,05H
Η επαγωγική αντίδραση υπολογίζεται από
β) , και η εξίσωση είναι 900)= =157ημ(314t + 900), διότι η τάση σε ιδανικό πηνίο προηγείται της έντασης κατά 900 ενώ η συχνότητα παραμένει ίδια.
ΛΥΣΗ

## Slide 5
3) Ένας πυκνωτής χωρητικότητας 100μF διαρρέεται από ρεύμα i = 10 ημ314t. Ζητούνται:
α) Η χωρητική του αντίδραση
β) Η τάση που επικρατεί στα άκρα του
α) Από την εξίσωση φαίνεται πως είναι ω=314rad/s και Ι0=10 Α και C = 100μF = 10-4 F. Η χωρητική του αντίδραση υπολογίζεται από = 31,85 Ω
β) Η τάση που επικρατεί στα άκρα του, και η εξίσωση είναι 900) = 318,4ημ(314t - 900), διότι η τάση σε ιδανικό πυκνωτή καθυστερεί της έντασης κατά 900 ενώ η συχνότητα παραμένει ίδια.
ΛΥΣΗ

## Slide 6
4) Κύκλωμα RL σειράς έχει R = 10 Ω, L=30mH και τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση 50 V, 50Hz. Ζητούνται:
α) Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος
β) Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος
γ) Οι τάσεις UR, UL
δ) Το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων - ρεύματος
η σύνθετη αντίσταση υπολογίζεται από τον τύπο
α)
β)
= ωL=2πfL= = 9,42 Ω
γ) UR= 10= 36,5 V UL = =

## Slide 7
UR
UL
IR
Uολ
φz= 43,50
x
y
Διαφορά φάσης
Οπότε φz= 43,50
Διανυσματικό
διάγραμμα
Το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά επειδή η τάση προηγείται της έντασης.
UR= 36,5 V
UL =

## Slide 8
5) Κύκλωμα RC σειράς έχει R = 500 Ω, C = 20 μF και τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση 50V, 50Hz. Ζητούνται:
α) Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος
β) Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος
γ) Οι τάσεις UR, UC
δ) Το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων - ρεύματος
C
α) η σύνθετη αντίσταση υπολογίζεται από τον τύπο
β)
Χωρητική αντίσταση (αντίδραση):= = = 159,2 Ω
γ) UR= 500= 47,64 V UC = =
ΛΥΣΗ

## Slide 9
UR
UC
IR
Uολ
φz= 17,50
x
y
Διαφορά φάσης = 0,318
Άρα φz = 17,50
Διανυσματικό διάγραμμα
Το κύκλωμα παρουσιάζει χωρητική συμπεριφορά επειδή η ένταση προηγείται της τάσης.
UR= 47,64 V UC =

## Slide 10
6) Κύκλωμα RLC σειράς έχει R = 500 Ω, L=10mH, C = 20 μF (nF) και τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση 50V, 50Hz. Ζητούνται:
α) Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος
β) Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος
γ) Οι τάσεις UR, UL, UC
δ) Το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων - ρεύματος
C =0,00002 F
α) Χωρητική αντίδραση:= = = 159,2 Ω, επαγωγική αντίδραση= ωL=2πfL=
η σύνθετη αντίσταση υπολογίζεται από τον τύπο
2 =2 = = 523,78 Ω
γ) UR= 500= 47,7 V UC = =
UL = =
ΛΥΣΗ

## Slide 11
UR
UC
IR
Uολ
φz= 17,50
x
y
Διαφορά φάσης = - 0,312
UL
UC - UL
φz= - 17,50
UC UL
Το κύκλωμα παρουσιάζει χωρητική συμπεριφορά η ένταση προηγείται της τάσης.
Διανυσματικό διάγραμμα
UR= 47,7 V
UC
UL

## Slide 12
7) Κύκλωμα RLC παράλληλα έχει R = 50 Ω, L=5 mH, C = 100 μF και τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση 50V, 50Hz. Ζητούνται:
α) Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος
β) Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος
γ) Τα ρεύματα ΙR, ΙL, ΙC
δ) Το διανυσματικό διάγραμμα τάσης - ρευμάτων
H, και C και ω=2πf= 314
α) ) επαγωγική αντίδραση: =314 5 10-3 = Ω
Χωρητική αντίδραση: = = 31,85 Ω οπότε
Σύνθετη αντίσταση: = =
= = 1,65 Ω
β) Iεν =
γ) IR = = = 1 A, IL= = 1,57 A,

## Slide 13
U
IC
Iολ
φz= =-880
x
y
IL
IC - IL
Διαφορά φάσης = -30,28
IR
φz= =-880
IL >
Το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά, η τάση προηγείται της έντασης.
IR = 1 A,
IL=
= 1,57 A