## Slide 1: 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 5.2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

## Slide 2
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Στο εναλλασσόμενο ρεύμα έχουμε τριών ειδών αντιστάσεις:
Ωμική αντίσταση
Χωρητική αντίσταση (πυκνωτές)
Επαγωγική αντίσταση (πηνία)
Οι χωρητικές και οι επαγωγικές αντιστάσεις λέγονται και άεργες γιατί δεν καταναλώνουν ενέργεια

## Slide 3
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Παρατηρούμε:
η τάση και η ένταση του ρεύματος είναι σε φάση (διαφορά φάσης μηδέν), άρα i
η συχνότητα της τάσης και της έντασης είναι ίδια

## Slide 4
y
ωt
U0
π
2π
I0
τάση
ρεύμα
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
x
U0
I0
y
ω

## Slide 5
y
ωt
U0
π
2π
I0
τάση
ρεύμα
x
U0
I0
y
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ
900

## Slide 6
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ
Παρατηρούμε: (Ωμική αντίσταση μηδέν)
η τάση προπορεύεται της έντασης του ρεύματος κατά 900, άρα i-900)
Η αντίσταση του πηνίου (επαγωγική αντίσταση) είναι XL = ωL = 2πf L άρα ανάλογη της αυτεπαγωγής L και της συχνότητας. Στο συνεχές ρεύμα f=0 άρα και η επαγωγική αντίσταση XL =0, δηλ. το πηνίο είναι βραχυκύκλωμα. Σε πολύ υψηλές συχνότητες f πολύ μεγάλο άρα και αντίσταση του πηνίου πολύ μεγάλη, κόβουν τις υψηλές συχνότητες

## Slide 7
Παρατηρούμε:
Νόμος του Ωμ: U0 = και Uεν= ωL Iεν
η συχνότητα της τάσης και της έντασης είναι ίδια
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ

## Slide 8
y
ωt
U0
-π/2
2π
I0
τάση
ρεύμα
x
U0
I0
y
900
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ
π

## Slide 9
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ
Παρατηρούμε:
Το ρεύμα προπορεύεται της τάσης του ρεύματος κατά 900, άρα i-900)
Η αντίσταση του πυκνωτή (χωρητική αντίσταση) είναι XC = = άρα αντιστρόφως ανάλογη της χωρητικότητας C και της συχνότητας f. Στο συνεχές ρεύμα f=0 άρα και η χωρητική αντίσταση ΧC= άπειρη, δηλ. ο πυκνωτής έχει άπειρη αντίσταση (ανοικτό κύκλωμα). Σε πολύ υψηλές συχνότητες f πολύ μεγάλο άρα και αντίσταση του πυκνωτή πολύ μικρή, βραχυκύκλωμα

## Slide 10
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ
Παρατηρούμε:
Νόμος του Ωμ: U0 = και Uεν= Iεν
η συχνότητα της τάσης και της έντασης είναι ίδια

## Slide 11
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟ (R και L) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Κύκλωμα με αντιστάτη και ιδανικό πηνίο (μόνο με αυτεπαγωγή) ή μόνο με πραγματικό πηνίο που έχει ωμική R και επαγωγική αντίσταση ΧL
UR
UL

## Slide 12
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟ (R και L) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
UR
UL
Πτώση τάσης στον ωμικό αντιστάτη: UR = IR η τάση συμφασική με το ρεύμα
Τάση στο πηνίο: UL= IXL= IL = I 2πfL η τάση προπορεύεται του ρεύματος.

## Slide 13
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟ (R και L) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Σύνθετη αντίσταση: ,
Διαφορά φάσης ισχύει
Η τάση προηγείται του ρεύματος δηλ. το κύκλωμα έχει επαγωγική συμπεριφορά.

## Slide 14
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R και C) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Κύκλωμα με αντιστάτη και πυκνωτή ή μόνο με πραγματικό πυκνωτή που έχει ωμική R και χωρητική αντίσταση ΧC

## Slide 15
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R και C) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Πτώση τάσης στον ωμικό αντιστάτη: UR = IR η τάση συμφασική με το ρεύμα
UR
UC
Πτώση τάσης στον πυκνωτή: UC = IXC = = η τάση έπεται του ρεύματος

## Slide 16
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R και C) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Σύνθετη αντίσταση: 2 και
Διαφορά φάσης ισχύει
Η τάση U έπεται του ρεύματος I δηλ. το κύκλωμα έχει χωρητική συμπεριφορά.

## Slide 17
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ, ΠΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R, L και C) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Τάση στον ωμικό αντιστάτη: UR = IR η τάση συμφασική με το ρεύμα
UR
UL
UC
x
y
I
UL
UC
UL -UC
UR
U
Τάση στο πηνίο: UL= IXL=IL = I2πfL η τάση προπορεύεται του ρεύματος
Τάση στον πυκνωτή: UC = IXC = = η τάση έπεται του ρεύματος

## Slide 18
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ, ΠΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R, L και C) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Σύνθετη αντίσταση: 2 και
Διαφορά φάσης ισχύει
Αν UL.> UC τότε έχουμε επαγωγική συμπεριφορά
Αν UC > UL έχουμε χωρητική συμπεριφορά

## Slide 19
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ, ΠΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R, L και C) ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
Ρεύμα στον ωμικό αντιστάτη: IR = το ρεύμα συμφασικό με την τάση
x
y
U
IC
IL
IC - IL
IR
I
Ρεύμα στο πηνίο: IL= το ρεύμα έπεται της τάσης κατά 900
Ρεύμα στον πυκνωτή: IC IR =2πfCU το ρεύμα προπορεύεται της τάσης κατά 900

## Slide 20
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ, ΠΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R, L και C) ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
Σύνθετη αντίσταση: 2
Διαφορά φάσης ισχύει
Αν IL.> IC τότε έχουμε επαγωγική συμπεριφορά (η τάση προηγείται)
Αν IC > IL έχουμε χωρητική συμπεριφορά (το ρεύμα προηγείται)

## Slide 21
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ολ., Πάγκαλος Στ., Χατζαράκης Γ., εκδ. Διόφαντος)