## Slide 1: Ενότητα 3: Αναπαράσταση Αλφαριθμητικών Χαρακτήρων και Αριθμών
Μάθημα: Βασικά Θέματα Υπολογιστών – Β’ ΕΠΑΛ

## Slide 2: Εισαγωγή
Οι υπολογιστές λειτουργούν μόνο με 0 και 1 (δυαδικό σύστημα).
  Κάθε είδος πληροφορίας (γράμματα, αριθμοί, εικόνες) πρέπει να αναπαρίσταται με bits.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών

## Slide 3: Δεδομένα και Bits
Bit: η μικρότερη μονάδα πληροφορίας (0 ή 1).
  Byte = 8 bits, χρησιμοποιούνται για χαρακτήρες, αριθμούς, εικόνες.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών

## Slide 4: Αναπαράσταση Αλφαριθμητικών Χαρακτήρων
Κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό.
  Κώδικες: ASCII και Unicode.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών

## Slide 5: ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Χρησιμοποιεί 7 bits → 128 χαρακτήρες.
  Περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς, σημεία στίξης.
  Παράδειγμα: 'A' → 65, 'a' → 97.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών
A=65
a=97

## Slide 6: Unicode
Υποστηρίζει όλους τους χαρακτήρες όλων των γλωσσών.
  Χρησιμοποιεί 16 bits ή περισσότερα (UTF-8, UTF-16, UTF-32).
  Παράδειγμα: 'Α' → U+0391.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών
Α = U+0391

## Slide 7: Code Point και Encoding
Code Point: αριθμητικός κωδικός χαρακτήρα στο Unicode.
  Encoding: τρόπος αποθήκευσης των code points σε bytes.
  Παράδειγμα: UTF-8, UTF-16.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών
U+0041 → UTF-8=0x41

## Slide 8: Αναπαράσταση Αριθμών
Συστήματα αρίθμησης: Binary, Decimal, Octal, Hexadecimal.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών
Binary=1011
Decimal=11

## Slide 9: Αρνητικοί Αριθμοί – Two’s Complement
Το πιο αριστερό bit δηλώνει πρόσημο.
  Παράδειγμα: +5 → 0101, -5 → 1011.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών
+5 = 0101
-5 = 1011

## Slide 10: Floating Point (IEEE 754)
Χρησιμοποιείται για πραγματικούς αριθμούς.
  Μορφή: πρόσημο × μάντισα × 2^εκθέτης.
  Παράδειγμα: 3.14 ≈ 0 10000000 10010001111010111000011.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών

## Slide 11: Συμπίεση Δεδομένων
Μείωση μεγέθους για αποθήκευση ή μετάδοση.
  Lossless: ZIP, PNG.
  Lossy: JPEG, MP3.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών

## Slide 12: Πλεονεκτήματα Συμπίεσης
Εξοικονομεί χώρο και χρόνο μεταφοράς δεδομένων.
  Χρήση σε εικόνες, ήχο, βίντεο.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών

## Slide 13: Ανακεφαλαίωση
Όλα τα δεδομένα αναπαρίστανται με 0 και 1.
  ASCII & Unicode → χαρακτήρες.
  Code Point → μοναδικός αριθμός χαρακτήρα.
  Encoding → αποθήκευση σε bytes.
  Συμπίεση → μικρότερο μέγεθος.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών

## Slide 14: Ερωτήσεις – Ασκήσεις
1. Τι είναι Code Point & Encoding;
2. ASCII vs Unicode;
3. Τι είναι Two’s Complement;
4. Είδη συμπίεσης δεδομένων;
5. Μετατρέψτε (1101)₂ σε δεκαδικό.
Β’ ΕΠΑΛ – Βασικά Θέματα Υπολογιστών