## Slide 1: Στοιχεια τεχνικησ θερμοδυναμικησ και μεταδοσησ θερμοτητασ
Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος σε κλειστά συστήματα

## Slide 2: Πως ορίζεται το θερμοδυναμικό σύστημα;
Σύστημα ονομάζεται κάποιο κομμάτι της ύλης, το οποίο το απομονώνουμε νοερά από το εξωτερικό περιβάλλον με πραγματικά ή νοητά τοιχώματα. Ο υπόλοιπος φυσικός κόσμος αποτελεί το περιβάλλον του συστήματος.
Θερμοδυναμικό σύστημα είναι αυτό που όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον ανταλλάσει ενέργεια.

## Slide 3: Κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα
Σε ένα κλειστό σύστημα δεν έχουμε μεταφορά μάζας από τις οριακές επιφάνειές του παρά μόνο ενέργειας.

## Slide 4: Παραδείγματα κλειστών θερμοδυναμικών συστημάτων
Ηλεκτρικός φούρνος
Ψυγείο
Κλειστή κατσαρόλα
Κλειστό δωμάτιο

## Slide 5: Ανοικτό θερμοδυναμικό σύστημα
Σε ένα ανοικτό σύστημα έχουμε και τη μάζα να διαπερνά τις οριακές επιφάνειές του.

## Slide 6: Παραδείγματα ανοικτών θερμοδυναμικών συστημάτων
Καλοριφέρ
Θερμοσίφωνας
Συμπιεστής οικιακού ψυγείου
Λέβητας

## Slide 7: Θερμοδυναμικά συστήματα

## Slide 8: Θερμότητα Q
Η ενέργεια που διαπερνά τις οριακές επιφάνειες του συστήματος λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας είναι η θερμότητα.

## Slide 9: Έργο W
Οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας που διαπερνά τις οριακές επιφάνειες του συστήματος και δεν είναι θερμότητα είναι έργο.
Μορφές έργου
Έργο μετακίνησης οριακών επιφανειών
ή ογκομεταβολής Wb
2. Ηλεκτρικό έργο We
3. Έργο περιστρεφόμενης ατράκτου Wpw

## Slide 10: Μονωμένο ή αδιαβατικό σύστημα
.

## Slide 11: Συμβάσεις

## Slide 12: Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος
Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας
Η ενέργεια δε μπορεί ούτε να παραχθεί ούτε να καταστραφεί, αλλά μόνο να αλλάζει μορφή.
Σε ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα, η θερμότητα Q, δηλαδή η ενέργεια που μεταφέρεται σ’ ένα σύστημα από το περιβάλλον λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, είναι ίση με τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος ΔU και της ενέργειας που μεταφέρεται μέσω έργου W από το σύστημα στο περιβάλλον.
ΔU=Q-W

## Slide 13: Παραδείγματα Α’ Νόμου της Θερμοδυναμικής σε κλειστά συστήματα
W=0

## Slide 14: Παραδείγματα Α’ Νόμου της Θερμοδυναμικής σε κλειστά συστήματα
Q=0

## Slide 15: Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής στον άνθρωπο