## Slide 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ
Τριανταφυλλίδου Σταματία – Μασσαρά Χρυσάνθη

## Slide 2: Στην καθημερινότητά μας συναντάμε...

## Slide 3
Για την περιστροφή ενός σώματος δεν παίζει ρόλο μόνο η δύναμη αλλά και η απόσταση εφαρμογής της δύναμης από το σημείο περιστροφής.
Από την καθημερινότητα είναι γνωστό ότι η πόρτα ανοίγει ευκολότερα με την εφαρμογή δύναμης στο πόμολο παρά στο μεντεσέ.

## Slide 4: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ;
Με τo φαινόμενo της περιστροφής συνδέεται το φυσικό μέγεθος, που ονομάζεται ροπή δύναμης . Ονομάζουμε λοιπόν ροπή δύναμης F ως προς σημείο Α και τη συμβολίζουμε με Μ, το διανυσματικό μέγεθος που έχει:
α) διεύθυνση (φορέα) την κάθετο στο επίπεδο που ορίζεται από το φορέα της δύναμης F και το σημείο Α
β) φορά, αυτήν που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία
γ) μέτρο, το γινόμενο του μέτρου της δύναμης F επί την απόσταση του σημείου Α από το φορέα της .
Μ = F∙l
Θετική κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού και αρνητική στην αντίθετη φορά
κανόνας του δεξιού χεριού.
Διεθνές σύστημα μονάδων (S.I): Nm
Τεχνικό σύστημα μονάδων(Τ.Σ.): Kpm

## Slide 5
Από τον ορισμό της ροπής μίας δύναμης ως προς σημείο, συνάγουμε:
● Η ροπή μιας δύναμης δεν μεταβάλλεται, όταν η δύναμη ολισθαίνει κατά μήκος του φορέα της.
● Η ροπή μιας δύναμης ως προς σημείο, είναι μηδενική όταν η δύναμη είναι μηδενική ή όταν ο φορέας της διέρχεται από το σημείο Α

## Slide 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΡΟΠΩΝ Ή ΘΕΩΡΗΜΑ VARIGNON
Η ροπή της συνισταμένης (ΣΜR) ενός συστήματος ομοεπιπέδων δυνάμεων, ως προς ένα σημείο του επιπέδου ή ως προς ένα άξονα, είναι ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των συνιστωσών, ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα.
ΣΜR = MF1 + MF2 + ...

## Slide 7: Παράδειγμα
Να βρεθεί κατά πού θα περιστραφεί η ράβδος ΑΒ του παρακάτω σχήματος

## Slide 8: ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Αρχικά υπολογίζουμε τις ροπές των δυνάμεων F1 KAI F2 ως προς το σημείο Α, οπότε έχουμε:
Ροπή της F1 ως προς το σημείο Α
Μ1 = +F1 α1 = +20 · 2 = +40Νm
Ροπή της F2 ως προς το σημείο Α
Μ2 = -F2 α2 = -15 · 3 = -45Νm
Συνισταμένη Ροπή:Μ =Μ1+Μ2 = +40-45=-5Νm
Η ράβδος ΑΒ θα περιστραφεί αριστερόστροφα,επειδή η συνισταμένη ροπή έχει αρνητικό πρόσημο(-5Νm)

## Slide 9
Ας εξασκηθούμε στην πράξη...
Και αφού καταλάβαμε...